## Slide 1: mKj‡K ï‡f”Qv

## Slide 2: wkÿK cwiwPwZ
‡gvt mvBdzj Bmjvg
cÖfvlK, c`v_© weÁvb
‡evqvwjqv evRvi Avwjg gv`ªvmv
Djøvcvov, wmivRMÄ|
B‡gBj: saifa9787@gmail.com

## Slide 3: পাঠ পরিচিতি
†kÖYx: Øv`k
বিষয়ঃ c`v_©weÁvb (wØZxq cÎ)
Aa¨vq: Z…Zxq
PjZwor

## Slide 4: .Qwe¸‡jv g‡bv‡hvM mnKv‡i †`L

## Slide 6: cvV wk‡ivbvg
‡iva
RESISTANCE

## Slide 7: wkLbdj
‡iv‡ai m~Î ব্যাখ্যা Ki‡Z cvi‡e
‡iv‡ai Dci ZvcgvÎvi cÖfve ব্যাখ্যা Ki‡Z cvi‡e
‡iv‡ai বিভিন্ন ms‡hvM ব্যাখ্যা Ki‡Z cvi‡e
কার্শফের সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে

## Slide 8: ‡iv‡ai m~Î
wØZxq m~Î- cÖ¯’¨‡”Q‡`i †ÿÎd‡ji m~Î
Z…Zxq m~Î - Dcv`v‡bi m~Î
cÖ_g m~Î- দৈর্ঘ্যের m~Î
‡iv‡ai m~Î wZbwU

## Slide 9: cÖ_g m~Î- দৈর্ঘ্যের m~Î
R1
R2
R1>R2
R ∞ L
L1
L2

## Slide 10: wØZxq m~Î- cÖ¯’¨‡”Q‡`i †ÿÎd‡ji m~Î
R ∞ 1/A
1
2
1
2
R1>R2

## Slide 11: Z…Zxq m~Î - Dcv`v‡bi m~Î
প্রতিটি পদার্থের রোধ ভিন্ন

## Slide 12: †kÖYx ms‡hvM
Rs = R1+R2+R3
তূল্যরোধ, Rs

## Slide 13: . mgvšÍivj ms‡hvM
তূল্যরোধ, Rp

## Slide 14: ‡iv‡ai Dci ZvcgvÎvi cÖfve
cwievnxi ZvcgvÎv e„w× ‡c‡j †iva e„w× cvq
Rt = R0(1+αt)
Rt = t0 c তাপমাত্রায় রোধ
R০ = 00 c তাপমাত্রায় রোধ
α = রোধের উষ্ণতা সহগ

## Slide 15
কারশফের সূত্রগুলি
কারশফের ১ম সূত্রঃ
কোন তড়িৎ বর্তনীর যে কোন জাংশন বা সংযোগ বিন্দুতে তড়িৎ প্রবাহমাত্রা সমূহের বীজগাণিতিক সমষ্টি শূন্য।
অর্থাৎ ∏I = 0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I1 + I2 + I3 + I4 = I5 + I6

## Slide 16: কারশফের ২য় সূত্রঃ
কোন বদ্ধ তড়িৎ বর্তনী পরিভ্রমণ কালে যেসব বিভব পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয় তাদের বীজগাণিতিক সমষ্টি শূন্য।
অর্থাৎ ∏E = ∏IR = 0

## Slide 17: GKK KvR
25 Ω , 50 Ω ও 75 Ω gv‡bi wZbwU †iva wmwiR ও সমান্তরাল mgev‡q hy³ Ki‡j Zzj¨ †iva KZ cvIqv hv‡e?

## Slide 18: `jxq KvR
কার্শফের সূত্রগুলো ব্যবহার করে হুইট স্টোন ব্রীজ নীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব কিনা আলোচনা কর।

## Slide 19: g~j¨vqb
(K) we›`y PvR© Kx ?
(L) mv›U me©`v mgvšÍiv‡j mshy³ Ki‡Z nq †Kb ?
(M) Zzj¨ †iva KZ ?
(N) K‡Y©i †ivawU bv _vK‡j Zzj¨ †iva KZ n‡Zv ?

## Slide 20: evoxi KvR
সমান দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট লোহার ও তামার তারকে একই ব্যাটারির সাথে প্রথমে শ্রেনীতে ও পরে সমান্তরালে যুক্ত করলে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোন তার বেশি উত্তপ্ত হবে বিশ্লেষণ কর।
Avgv‡`i iƒ‡gi we`¨yr ms‡hvM †Kvb ai‡bi ? hyw³ mn †Zvgvi LvZvq wjwce× Ki|

## Slide 21: mKj‡K ab¨ev`
Avjøvn nvwdR